关于暴力破解中所用到的汇编指令机器码知识

我们在暴力破解中修改的对象基本上都是条件跳转指令(如 JZ、JNZ、JG。。。等等)和无条件跳转指令JMP，对于其它地方的修改多数都是改成NOP，所以这里主要讲一下跳转指令对应的机器码。在80X86 体系的CPU中，成对条件跳转指令(指的是判断条件刚好相反)如下所示：

JZ<-->JNZ
JE<-->JNE
JB(JNAE)<-->JNB(JAE)
JC<-->JNC
JA(JNBE)<-->JNA(JBE)
JG(JNLE)<-->JNG(JLE)
JL(JNGE)<-->JNL(JGE)
JS<-->JNS
JP(JPE)<-->JNP(JPO)
JO<-->JNO

80X86体系CPU中的条件跳转指令分为单字节和双字节指令两种，分别对应8BIT和16BIT跳转；而与条件跳转指令相匹配的无条件跳转指令 JMP也有单字节和双字节指令两种，分别对应8BIT和16BIT跳转，当我们需要将条件跳转指令改成相应的无条件跳转指令时，因为要保持修改前后机器码长度的一致性，所以要注意被修改的条件跳转指令是单字节还是双字节指令，从而用相应字节的JMP机器码来代替，下表列出了暴力破解中条件跳转指令的修改方法：

| 8位跳转指令修改方法 |
| --- |
| 汇编指令 | 机器码 | 相反汇编指令 | 机器码 | 测试标志位 | 修改后的机器码 | 对应的汇编指令 |
| JZ ?? JE ?? | 74 XX | JNZ ?? JNE ?? | 75 XX | Z = 0 或 1 | EB XX | JMP ?? |
| JB ?? JNAE ?? | 72 XX | JNB ?? JAE ?? | 73 XX | C = 0 或 1 |  |  |
| JC ?? | 72 XX | JNC ?? | 73 XX | C = 0 或 1 |  |  |
| JA ?? JNBE ?? | 77 XX | JNA ?? JBE ?? | 76 XX | Z OR C = 0 或 1 |  |  |
| JG ?? JNLE ?? | 7F XX | JNG ?? JLE ?? | 7E XX | (S XOR O) OR Z = 0 或 1 |  |  |
| JL ?? JNGE ?? | 7C XX | JNL ?? JGE ?? | 7D XX | S XOR O = 0 或 1 |  |  |
| JS ?? | 78 XX | JNS ?? | 79 XX | S = 0 或 1 |  |  |
| JP ?? JPE ?? | 7A XX | JNP ?? JPO ?? | 7B XX | P = 0 或 1 |  |  |
| JO ?? | 70 XX | JNO ?? | 71 XX | O = 0 或 1 |  |  |

| 16位跳转指令修改方法 |
| --- |
| 汇编指令 | 机器码 | 相反汇编指令 | 机器码 | 测试标志位 | 修改后的机器码 | 对应的汇编指令 |
| JZ ?? JE ?? | 0F 84 XX | JNZ ?? JNE ?? | 0F 85 XX | Z = 0 或 1 | 90 EB XX | NOP JMP ?? |
| JB ?? JNAE ?? | 0F 82 XX | JNB ?? JAE ?? | 0F 83 XX | C = 0 或 1 |  |  |
| JC ?? | 0F 82 XX | JNC ?? | 0F 83 XX | C = 0 或 1 |  |  |
| JA ?? JNBE ?? | 0F 87 XX | JNA ?? JBE ?? | 0F 86 XX | Z OR C = 0 或 1 |  |  |
| JG ?? JNLE ?? | 0F 8F XX | JNG ?? JLE ?? | 0F 8E XX | (S XOR O) OR Z = 0 或 1 |  |  |
| JL ?? JNGE ?? | 0F 8C XX | JNL ?? JGE ?? | 0F 8D XX | S XOR O = 0 或 1 |  |  |
| JS ?? | 0F 88 XX | JNS ?? | 0F 89 XX | S = 0 或 1 |  |  |
| JP ?? JPE ?? | 0F 8A XX | JNP ?? JPO ?? | 0F 8B XX | P = 0 或 1 |  |  |
| JO ?? | 0F 80 XX | JNO ?? | 0F 81 XX | O = 0 或 1 |  |  |

关于跟踪程序时如何在Softice中动态改变条件跳转指令的执行方向：

| 跳转指令 | 测试标志 | Softice命令 |
| --- | --- | --- |
| JZ、JNZ、JE、JNE | Z=0或1 | R FL=Z |
| JB、JNB、JAE、JNAE、JC、JNC | C=0或1 | R FL=C |
| JA、JNBE | Z OR C = 0 | R FL=+Z 或 R FL=+C 或 R FL=+Z+C |
| JNA、JBE | Z OR C = 1 | R FL=-Z-C |
| JG、JNLE | (S XOR O) OR Z = 0 | R FL=+Z 或 R FL=+S-O 或 R FL=-S+O 或 R FL=+S-O+Z 或 R FL=-S+-O+Z |
| JNG、JLE | (S XOR O) OR Z = 1 | R FL=+S+O-Z 或 R FL=-S-O-Z |
| JGE、JNL | S XOR O = 0 | R FL=+S-O 或 R FL=-S+O |
| JL、JNGE | S XOR O = 1 | R FL=+S+O 或 R FL=-S-O |
| JS、JNS | S=0或1 | R FL=S |
| JO、JNO | O=0或1 | R FL=O |
| JP、JPE、JNP、JPO | P=0或1 | R FL=P |

还有一种方法是用鼠标点击寄存器窗口的EIP，然后直接输入目标代码的IP地址就可以了，不过使用这个方法时要小心，否则使程序跑飞就完蛋了！